## Slide 1: 第七章 第三代移动通信及其增强技术
电气信息学院 施政

## Slide 2: 目录
7.1
概述
7.2
IS-95A与CDMA2000 1X标准介绍
7.3
WCDMA
7.4
TD-SCDMA

## Slide 3: 7.1 3G概述
IMT-2000
3G业务
3G频率规划
3G的新技术
目标
要求
发展历程
技术提案
标准

## Slide 4: 7.1.1 IMT-2000的主要目标和要求特点
IMT-2000 意指工作在2000MHz频段并在2000年左右投入商用的国际移动通信系统（International Mobile Telecom System），它既包括地面通信系统也包括卫星通信系统。
基于IMT-2000的宽带移动通信系统称为第三代移动通信系统，简称为3G，它将支持速率高达2Mbps的业务，而且业务种类将涉及话音、数据、图像以及多媒体等业务。

## Slide 5: 7.1.2 IMT-2000的目标
全球漫游
适应多种环境
能提供高质量的多媒体业务
足够的系统容量和强大的用户管理能力

## Slide 6: 7.1.3 IMT-2000对传输技术提出的要求（1）
全球性标准
多种环境下支持高速的分组数据传输速率
  快速移动环境 144kbps
  步行环境 384kbps
  固定位置环境2Mbps
便于系统的升级、演进，易于向下一代系统灵活发展
传输速率能够按需分配

## Slide 7: 7.1.3 IMT-2000对传输技术提出的要求（2）
上下行链路能适应不对称业务的需求
具有简单的小区结构和易于管理的信道结构
无线资源的管理、系统配置和服务设施要灵活方便
业务与其它固定网络业务兼容
频率利用率高
高保密性

## Slide 8: 7.1.4 IMT-2000的发展历程（1）
IMT-2000的发展大致经历了以下的历程：
1991年，国际电联正式成立TG8/1工作组，负责FPLMTS标准的制定
1996年，FPLMTS正式更名为IMT-2000
1997年初，国际电联发出通函，向各国征集IMT-2000无线传输技术方案
1998年6月，ITU共收到10种地面无线传输方案，
经过协调与融合，1999年11月，确定了IMT-2000的无线传输技术规范，将无线接口标准明确为五种方案，3个CDMA技术和2个TDMA技术。

## Slide 9: 7.1.4 IMT-2000的发展历程(2)‏
2000年5月，国际电信联盟-无线标准部（ITU-R）最终通过IMT-2000无线接口规范（M.1457），包括： 1. 美国电信工业协会（TIA）提交的CDMA2000 2. 欧洲电信标准化协会（ETSI）提交的WCDMA 3. 中国电信科学技术研究院（CATT）提交的TD-SCDMA

## Slide 10: 7.1.5 IMT-2000地面无线传输技术提案
序号
提案名称
双工方式
提交者
1
J:W-CDMA
FDD、TDD
日本：ARIB
2
ETSI-UTRA-UMTS
FDD、TDD
欧洲：ETSI
3
WIMS W-CDMA
FDD
美国：TIA
4
WCDMA/NA
FDD
美国：T1P1
5
Global CDMA II
FDD
韩国：TTA
6
TD-SCDMA
TDD
中国：CATT
7
cdma2000
FDD、TDD
美国：TIA
8
Global CDMA I
FDD
韩国：TTA
9
UWC-136
FDD
美国：TIA
10
EP-DECT
TDD
欧洲：ETSI DECT计划

## Slide 11: 7.1.6 IMT-2000地面无线接口标准
多址方式
标准名称
对应提案
CDMA
IMT-2000 CDMA DS
WCDMA
IMT-2000 CDMA MC
CDMA2000
IMT-2000 CDMA TDD
TD-SCDMA和UTRA-TDD
TDMA
IMT-2000 TDMA SC
UWC-136
IMT-2000 TDMA MC
DECT

## Slide 12: 7.1.6 3G系统承载的业务（1）
3G—灵活的支持多种业务：话音、数据、图像及多媒体等；并能够灵活引进新业务
ITU-R的建议M.816将3G支持的主要业务划分为交互性业务、分配性业务和移动性业务三大类

## Slide 13: 7.1.7 3G系统承载的业务（2）
（Ⅰ）交互性业务
  - 会话业务、消息业务和检索与存储业务
（Ⅱ）分配性业务
  - 例如广播业务
（Ⅲ）移动性业务
  - 漫游业务和定位业务

## Slide 14: 7.1.8 我国第三代移动通信系统的频率规划
频率范围（MHz）
工作模式
业务类型
备注
1920～1980
/2110～2170
FDD
（频分双工）
陆地移动业务
主要工作频段
1755～1785
/1850～1880
FDD
陆地移动业务
补充工作频段
1880～1920
/2010～2025
TDD
（时分双工）
陆地移动业务
主要工作频段
2300～2400
TDD
陆地移动业务
补充工作频段，无线电定位业务共用
825～835/870～880
885～915/930～960
1710～1755/1805～1850
FDD
陆地移动业务
之前规划给中国移动和中国联通的频段，上下行频率不变
1980～2010
/2170～2200
卫星移动业务

## Slide 15: 7.1.9 3G系统中支持的新技术
高效的信道编码技术
智能天线技术
软件无线电技术
多用户检测与干扰消除
全IP核心网

## Slide 16: 7.2 IS-95A与CDMA20001X标准介绍
7.2.1 CDMA2000 1X标准特色
7.2.2 CDMA系统中的功率控制
7.2.3 CDMA软切换
7.2.4 CDMA2000 1X下行链路
7.2.5 CDMA2000 1X上行链路
7.2.6 EV-DO

## Slide 17: 7.2.1 CDMA2000 1X标准特色
CDMA2000技术发展演进过程
IS-95A
CDMA
IS-95B
CDMA
CDMA2000 1x
CDMA2000 3x
CDMA2000
1x EV-DO
CDMA2000
1x EV-DV
CDMAOne
CDMA2000
2G
3G
话音业务
话音业务
数据业务x
商用

## Slide 18: 7.2.1 CDMA2000 1X标准特色
为了支持高速数据传输，CDMA2000 1x 物理层引入了许多新的技术，其主要特性:
支持新的无线配置
前向链路引入辅助导频
采用变长的Walsh码
引入准正交函数
支持Turbo编码
前向链路的发射分集
前向链路采用快速功率控制
增加了反向导频信道
反向链路信道码分复用
反向链路连续的波形
引入前向快速寻呼信道
增加了反向增强接入信道
采用新的扩频调制方式
支持可变的帧长

## Slide 19: - 无线配置
无线配置（Radio Configuration，简称“RC”）指一系列前向或反向业务信道的工作模式。
分类
根据前向和反向业务信道不同的物理层传输特性进行分类，每种RC支持一套数据速率。
特性
  CDMA2000的前向业务信道支持RC1到RC9；
  反向业务信道支持RC1到RC6。
  其中RC1和RC2用于后向兼容IS-95系统。

## Slide 20: 7.2.2 CDMA系统中的功率控制
功率控制的必要性
CDMA系统是一个自干扰系统，主要体现在多址干扰（Multiple Access Interference，MAI），导致容量下降、通信质量恶化。
功率控制的定义
根据无线信道变化状况和链路质量按照一定规则调节发送信号电平。
功率控制的目标
在保证链路质量目标的前提下使得发射信号功率尽量最低，以减少多址干扰。

## Slide 21: 7.2.2 功率控制的分类
通信链路的角度
  前向功率控制
  - 用来调整基站对每个移动台（ MS ）的发射功率。
  后向功率控制（ 克服远近效应 ）
  - 反向链路进行功率控制，调整移动台的发射功率。
  - 路径损耗差别大（甚至达到80dB左右），必须采用大动态范围的功率控制方法
  控制方法的角度
  开环功率控制
  - 根据接收到的前向/反向链路信号功率大小来调整自己的发射功率。
  闭环功率控制（内环和外环之分）
  - 基于开环功率控制，将控制指令再返回回去，从而形成控制环路。

## Slide 22: 7.2.2 功率控制的分类
  开环与闭环功率控制的区别

## Slide 23: 7.2.3 CDMA软切换
CDMA切换是移动台辅助切换。
  移动台通过测量各个小区导频信道的信号强度向基站汇报；
  基站分析导频强度测量消息并按一定算法决定是否切换。
切换过程分为三个阶段
  链路监视和测量
  目标小区的确定和切换触发
  切换执行
  测量导频信号强度之前，必须使用窗口搜索导频信号各个多径中最强分支

## Slide 24: 7.2.3 CDMA软切换
导频集
  PN序列的不同相位/偏置，且相位偏移是64个码偏的整数倍；
  移动台将系统中的导频分为4个集合，即
    激活集/有效集
    候选集
    相邻集
    剩余集
搜索窗
  移动台在搜索窗口范围内搜索导频所有的可用多径分量，窗口大小应该合理选择。

## Slide 25: 7.2.3 导频集分类
导频集分类
候选导频集（C集、候选集）
（Candidate set）
由于强度不够，当前不在有效集内。
但是已经具有足够的强度，与该导频相对应的基站前向业务信道，能够被成功解调的导频集合，随时可以接入。
最多5个候选集。
相邻导频集（N集，相邻集）
（Neighbor set）
由于强度不够，当前不在有效集、候选集内。
但根据某种算法可能会进入有效集或候选集的导频集合。
最多40个相邻集。
分配给移动台的，与当前前向业务信道相关的导频集合。
最多6个有效集，通常后台限制有效集最多4个。
剩余导频集（R集、剩余集）
（ Remaining set）
由于强度不够，当前不在有效集、候选集、相邻集内。
  当前系统中，当前CDMA载频中的所有其它可能的导频集合。
  数量不限。
有效导频集（A集、有效集、激活集）
（Active set）
导频集：所有频率相同但PN短码偏置不同的导频信道的集合

## Slide 26: 7.2.3 导频搜索窗口的作用
当一个导频达到手机时，由于经过空中传播产生了延迟，手机可能无法识别该导频。因此，手机必须使用一个合理的延迟窗口来帮助它识别这个导频。手机用来识别导频的窗口宽度称为搜索窗口。
搜索窗口设置过大，将会影响手机搜索导频的时间；搜索窗口设置过小，手机将无法搜索到时延过长的有用导频。
搜索窗作用：
确保移动台能搜索到导频集中PN偏置的多径信号

## Slide 27: 7.2.3 导频窗口的分类
导频集分类
SRCH_WIN_N
监视相邻集导频的搜索窗口。
其尺寸通常比SRCH_WIN_A要大
该窗口大小要根据服务基站与相邻基站之间的距离来设置
SRCH_WIN_A
该窗口跟踪激活集和候选集中的导频
具体尺寸应根据预测的传播环境来设置
SRCH_WIN_R
  用于跟踪剩余集中导频的搜索窗口。
  移动台仅搜索那些PN序列偏置为PILOT_INC整数倍的导频。其尺寸至少应该与SRCH_WIN_N一样大。
窗口的设置是网络优化的重要内容！

## Slide 28: 7.2.3 切换分类
空闲切换
接入入口切换
软切换
更软切换
换频切换
同频硬切换
跨系统硬切换
呼叫期间
接入期间
空闲状态
接入试探切换
接入切换

## Slide 29: 7.2.3 软切换
目标基站
B
原基站
A
PSTN
MSC
BSC
基本原理：当移动台处于同一个BSC控制下的相邻BTS之间区域时，移动台在维持与原基站无线连接的同时，又与目标BTS建立无线连接，之后再释放与原基站的连接。切换是先接续再中断！
软切换：软切换是CDMA移动通信系统所特有的。
可以同时与三个基站保持通信，移动台合并从每个基站发送来的信号
实现软切换后，切换引起掉话的概率大大降低，保证了通信的可靠性

## Slide 30: 7.2.3 更软切换
此时耗费多少CE?
alpha
beta
gamma
同一个基站控制下不同扇区之间的切换
跨越两扇区时，始终保持与两个扇区的同时通信，直到移动台切换完全完成
可能会频繁发生
从两个扇区接收到的信号可以被合并，以改善信号质量

## Slide 31: 7.2.3 软切换的控制参数
导频信号加入门限( T_ADD )：
  该参数定义了移动台对导频信号监测的门限。当移动台发现相邻集或剩余集中某个基站的导频信号强度超过T_ADD时，移动台发送一个导频强度测量消息（PSMM），并将该导频纳入候选集。
导频信号去掉门限( T_DROP ) ：
  该参数定义了移动台对导频信号下降监测的门限。当移动台发现有效集或候选集中的某个基站的导频信号强度小于T_DROP时，就启动该基站对应的切换去掉计时器。
切换去掉定时器( T_TDROP )：
  该参数定义了移动台导频信号下降监测定时器的预置定时值。如果有效集或候选集中的导频强度降到T_DROP以下，移动台启动T_TDROP计时器；如果计时器超时，这个导频从有效集或候选集退回到相邻集。如果超时前导频强度又回到T_DROP以上，则计时器自动被删除。

## Slide 32: 7.2.3 导频信号强度
导频信号的强度为（-30～0）dB
导频信号的解调情况：
  当导频信号强度为（0～-8）dB，很好
  当导频信号强度为（-8～-10）dB，中等
  当导频信号强度为（-10～-13）dB，弱
  当导频信号强度为（-13～-15）dB，可能被解调
  当导频信号强度为（-15～-30）dB，无法解调
一般情况下：
T_ADD=-13dB
T_DROP=-15dB
T_TDROP=3S

## Slide 33: 7.2.3 切换消息
引发切换的消息
  导频强度测量消息（Pilot Strength Measurement Message）PSMM
  切换指示消息（Handoff Direction Message）HDM
指示切换完成的消息
  切换完成消息（Handoff Completion Message）HCM
导频集合维护相关的消息
  邻集列表更新消息（Neighbor List Update Message）NLUM

## Slide 34: 7.2.3 软切换流程

## Slide 35: 7.2.4 CDMA2000 1x 下行（前向）链路信道组成
前向链路物理信道由适当的Walsh函数或准正交函数（quasi-orthogonal function，简称QOF）进行扩频。
表示与IS-95后向兼容
前向链路
公共指
配信道
公共功率
控制信道
导频
信道
公共控
制信道
同步
信道
业务
信道
广播控
制信道
寻呼
信道
快速寻
呼信道
前向导
频信道
发送分集
导频信道
辅助导
频信道
辅助发送分
集导频信道
0～1个
专用控制信道
基本信道
子信道
补充码分信道
（ RC1 ~ 2）
0～1个
功率控制
补充信道
（ RC1 ~ 2）
图7.2.4.1 CDMA2000 1x前向链路物理信道划分

## Slide 36: 7.2.4 下行（前向）链路物理信道名称及分类

## Slide 37: 7.2.4 前向导频信道的作用
使在其覆盖范围内的MS能够获得基本的同步信息，也就是各BS的PN短码相位的信息，MS可根据它们进行信道估计和相干解调。
MS还可以通过对导频信号进行检测，以比较相邻基站的信号强度和决定什么时候需要进行越区切换。
因此，导频信道需要用较大的功率来发射，以保证可靠性。

## Slide 38: 7.2.4 前向导频信道的区分
CDMA系统中，不同的基站利用导频PN序列的不同时间偏置来标识，时间偏置可以复用。
不同的导频信道由偏置指数（0～511）来区别，任一导频PN序列的偏置指数乘上一个常数就是该序列相对于零偏置导频PN序列的偏置时间。
对于CDMA2000 1x系统，该常数是64。

## Slide 39: 7.2.4 F-PICH处理过程

## Slide 40: 7.2.4 前向同步信道
F-SYNCH只经过了PN短码的调制
作用
传送同步信息，在基站覆盖的范围内，各移动台可利用这种信息进行同步捕获
F-SYNCH的数据速率为固定的1200bps，在发送前要经过卷积编码、码符号重复、交织、扩频、QPSK调制和滤波。

## Slide 41: 7.2.4 F-SYNCH处理过程

## Slide 42: 7.2.4 前向寻呼信道的作用
F-PCH供基站在呼叫建立阶段传送控制信息：
  - 移动台在建立同步后，就选择一个F-PCH（或在基站指定的F-PCH）监听由基站发来的指令，在收到基站分配业务信道的指令后，就转入指配的业务信道中进行信息传输。

## Slide 43: 7.2.4 F-PCH处理过程

## Slide 44: 7.2.4 F-FCH/F-SCH信道结构（编码部分）
信道比特
块交
织器
调制
符号
比特
/
帧
W
帧质量
指示位
8
位保留
/
编
码器尾比特
卷积或
Turbo
编码器
24bit/5ms
比特
数据速率
（
kbps
）
16bit/20ms
16
6
9.6
1.5
符号
192
768
速率
（
ksps
）
38.4
38.4/n
符号
删除
删除
无
符号
重复
R
1/4
1/4
系数
1
×
40bit/20n ms
6
2.7/n
768
38.4/n
1/4
80bit/20n ms
8
4.8/n
768
38.4/n
1/4
172bit/20n ms
12
9.6/n
768
38.4/n
1/4
360bit/20n ms
16
19.2/n
1536
76.8/n
1/4
744bit/20n ms
16
38.4/n
3072
153.6/n
1/4
1512bit/20n ms
16
76.8/n
6144
307.2/n
1/4
3048bit/20n ms
16
153.6/n
12288
614.4/n
1/4
1
到
3047bit/20n ms
1/5
8
×
1/9
4
×
无
2
×
无
1
×
无
1
×
无
1
×
无
1
×
无
1
×

## Slide 45: 7.2.4 F-FCH/F-SCH信道结构（扰码和插入功控比特部分）
调制
符号速率
加扰比特重复
I
和
Q
路加扰比特抽取器
加扰比特重复系数在非发送分集模式
下为
1，在发送分集模式下为2
信号映射
0
→＋
1
1
→－
1
信道
增益
X
长码发生器
（
1.2288Mcps
）
用户
m
的
长码掩码
以调制符号速率
/
（
2
×加扰比特重
复系数）的速率抽取比特对
W
调制
符号速率
抽取器
功率控制比特
位置抽取器
前向功
率控制
子信道
增益
功率
控制
符号
插入
功率控制比特
取值为
1
每
20ms
帧
16bits
或每
5ms
帧
4bits
调制
符号速率
抽取定时
控制
（
800Hz
）

## Slide 46: 7.2.4 下行（前向）链路物理信道数据速率（1）
Mobile Communication Theory
信道类型 | 数据速率 (bps)
下行同步信道 | 1200
下行寻呼信道 | 9600 或 4800
下行广播控制信道 | 19200 (40 ms 时隙长), 9600 (80 ms 时隙长), 或 4800 (160 ms 时隙长)
下行快速寻呼信道 | 4800 或 2400
下行公共功率控制信道 | 19200 (9600 /每 I和Q支路)
下行公共指配信道 | 9600
下行公共控制信道 | 38400 (5, 10 或 20 ms 帧长), 19200 (10 或 20 ms 帧长), 或 9600 (20 ms 帧长)

## Slide 47: 7.2.4 下行（前向）链路物理信道数据速率（2）
下行专用 控制信道 | RC 3 | 9600
下行基 本信道 | RC 1 | 9600, 4800, 2400, 或 1200
 | RC 2 | 14400, 7200, 3600, 或 1800
 | RC 3 | 9600, 4800, 2700, 或 1500 (20 ms 帧长) 或 9600 (5 ms 帧长)
下行补充 码分信道 | RC 1 | 9600
 | RC 2 | 14400
下行补 充信道 | RC 3 | 153600, 76800, 38400, 19200, 9600, 4800, 2700, 或 1500 (20 ms 帧长) 76800, 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 或 1350 (40 ms 帧长) 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 或 1200 (80 ms 帧长)

## Slide 48: 7.2.4 CDMA2000 1x前向链路的差错控制技术
CDMA2000系统针对不同的数据速率的业务需求，采用了多种差错控制技术：
循环冗余校验编码（CRC）
前向纠错编码（FEC）
交织编码

## Slide 49: 7.2.4 下行（前向）链路对FEC的要求（1）
信道类型 | FEC | 编码速率R
同步信道 | 卷积码 | 1/2
寻呼信道 | 卷积码 | 1/2
广播信道 | 卷积码 | 1/4 或 1/2
快速寻呼信道 | 无 | -
公共功率控制信道 | 无 | -
公共指配信道 | 卷积码 | 1/4 或 1/2
下行公共控制信道 | 卷积码 | 1/4 或 1/2

## Slide 50: 7.2.4 下行（前向）链路对FEC的要求（2）
下行专用控制信道 | 卷积码 | 1/4 (RC 3)
下行基本信道 | 卷积码 | 1/2 (RC 1或2) 1/4 (RC 3)
下行补充码分信道 | 卷积码 | 1/2 (RC 1 或 2)
下行补充信道 | 卷积码 或 Turbo码 (N 360) | 1/4 (RC 3)

## Slide 51: 7.2.4 下行（前向）链路扩频序列
Walsh码
PN短码序列
PN长码序列
PN长码周期为 2的42次方减1，速率为
1.2288Mcps，用于下行链路寻呼信道和
业务信道的数据加扰
  两个互为准正交的PN短码序列，码速率均为1.2288Mcps，周期长度为2的15次方，
  基站识别
Walsh码以及准正交函数, 保证前向链路的各个信道之间具有正交性。

## Slide 52: 7.2.4 长码产生
周期 242-1
速率 1.2288Mcps
作用
  前向链路寻呼信道和业务信道的数据加扰
  反向链路中区分用户
特征多项式
长码发生器的结构
长码掩码的格式

## Slide 53: 7.2.4 长码发生器的结构
长码发生器是由42级移位寄存器、相应的反馈支路以及模2相加器组成。
为了保密起见，42级移位寄存器的各级输出与长码掩码（一个42位的序列）相乘，然后进行模2加，得到长码输出。
42比特长码掩码
最高
有效位
最低
有效位
模
2
加
长码输出
最高
有效位
最低
有效位
模2加
长码发生器

## Slide 54: 7.2.4 Walsh码 （1）
CDMA2000 1x系统所使用的Walsh码的最大长度为128。
为了提供高速数据业务，同时保持前向链路中恒定的码片速率，需要使用变长的Walsh码
分配
必须保证与其他码分信道之间的正交关系
Wn32
R=1/4
R=1/2
W80128、W48128和W112128
F-QPCH
F-ATDPICH
F-APICH
N  512，且
1  n  N/2-1
WnN
F-APICH和F-ATDPICH联合使用
WnN（N512）
F-APICH
W064
F-TDPICH
Wn64
F-BCCH
W164 ~ W764
F-PCH
W3264
F-SYNC
W16128
F-PICH
Walsh函数
信道类型

## Slide 55: 7.2.4 Walsh码 （2）
Wn64
OTD或STS方式
Wn128
R=1/2
F-CACH
Wn64
RC=1或RC=2
F-SCCH
WnN （N=4，8，16，32, 64, 和128 ）
RC=3或RC=4
F-FCH
Wn128
RC=4
Wn64
RC=3或RC=5
Wn64
RC=1或RC=2
F-FCH
Wn128
非发送分集
F-CPCCH
Wn128
RC=4
Wn64
RC=3或RC=5
F-DCCH
WnN （N=16，32和64 ）
R=1/4
WnN （N=32, 64, 和128 ）
R=1/2
F-CCCH
Wn64
R=1/4
Walsh函数
信道类型

## Slide 56: 7.2.4 准正交函数（QOF）
目的
  弥补Walsh码数量不足的情况
正交扩频过程
掩码
  QOFsign
  Walshrot
掩码函数表

## Slide 57: 7.2.4 正交扩频过程
QOF进行正交扩频

## Slide 58: 7.2.4 掩码函数表
CDMA2000 1x中使用的两个掩码函数如表所示
生成的QOF长度为256
7822dd8777d2d2774beeee4bbbe11e441e44bbe111b4b411d27777d2227887dd
3
7d27e4be82d8e4bed87dbe1bd87d41e44eebd7724eeb288d144e7228ebb17228
2
7d72141bd7d8beb1727de4eb2728b1be
8d7de414d828b1417d8deb1bd72741b1
1
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
0
Walshrot
QOFsign的16进制表示形式
掩码函数
函数

## Slide 59: 7.2.4 CDMA2000 1x前向链路发射分集
为了克服信道衰落，提高系统容量，
CDMA2000允许采用多种分集发送方式：
多载波发射分集
正交发送分集
（OTD，Orthogonal Transmission Diversity）
空时扩展分集
（STS，Space Time Spreading）
CDMA2000 1x 支持

## Slide 60: 7.2.4 正交发送分集
高一阶Walsh码的过程，这种重复方式保证了两路Walsh扩展的正交性。这是一种开环分集方式。采用OTD发送分集方式，其中一个导频采用公共导频，另一个天线需要应用发送分集导频，并且两个天线的间距一般要大于10个波长的距离，以得到空间的不相关性。
这种发送方式与普通方式基本相同，只是码重复不同。
数据分离
QPSK
映射
0
-
> 1
1
-
>
-
1
QPSK
映射
0
-
> 1
1
-
>
-
1
符号重复
(+ +)‏
符号重复
(+
-
)‏
增益
A
增益
B
Walsh n
复
PN
码
序列
交织符号
A
B
1
b
2
b
2
s
1
s

## Slide 61: 7.2.4 正交发送分集的输出与性能
原始数据进行数据分离，然后经过符号重复和Walsh扩频后的输出为
式中，W1和W2分别表示两个Walsh码
性能
  由于发送分集中，信号在时间域和频率域内没有冗余，这样发送分集不会降低频谱利用率，因而有利于高速数据传输。
  但是由于采用了多天线，在空间域引入了冗余，并且两个天线发送的信号到达移动台不相关，这样使得传输的性能得到了提高。

## Slide 62: 7.2.4 空时扩展分集
空时扩展发送分集是另外一种开环发送分集方式。编码、交织符号采用多个Walsh码进行扩频，STS方式是空时码中空时块码的一种实现方式。
数据分离
b
1
b
2
w
1
w
2
b
1
w
1
b
2
w
2
b
2
w
1
b
1
w
2
b
S
1
S
2
-
空时扩展分集结构

## Slide 63: 7.2.4 空时扩展分集的输出与性能
输出
其中， W1和W2为两个正交的Walsh码。
性能
STS发送分集方式在移动台接收端的解扩基于Walsh码的积分，空时块码的构造和译码比较简单，而且当一根天线失效时仍能工作。与OTD发送分集方式相比，由于STS扩展扩频比的加倍，每个符号的能量在总能量不变的条件下与普通的模式是相同的，而且每个符号经历的独立衰落信道数目是OTD方式的一倍，因此STS分集性能要高于OTD方式。

## Slide 64: 7.2.5 CDMA2000 1x 上行（反向）链路信道组成
无线配置为RC1到RC4。区分方式与前向链路相同。
反向链路
增强型
接入信道
反向公共
控制信道
接入
信道
反向业务信道
（
RC1
或
RC
2
）
反向业务信道
（
RC3
到
RC4
）
反向导频信道
增强接入信道
表示与
IS-95
后向兼容
反向导频信道
反向公共控制
信道
反向基本信道
0
～
7
个反向补充
码分信道
反向导频信道
0
或
1
个
反向专用控制信道
0
或
1
个
反向基本信道
0
到
2
个
反向补充信道
反向
功率控制子信道

## Slide 65: 7.2.5 上行（反向）链路物理信道名称及分类
7
反向补充码分信道
R-SCCH
2
反向补充信道
R-SCH
1
反向专用控制信道
R-DCCH
1
反向基本信道
R-FCH
1
反向导频信道
R-PICH
反向链路
专用物理信道
（R-DPHCH）
1
反向增强接入信道
R-EACH
1
反向公共控制信道
R-CCCH
1
反向接入信道
R-ACH
反向链路
公共物理信道
（R-CPHCH）
最大数目
物理信道类型
信道名称

## Slide 66: 7.2.5 上行（反向）链路物理信道数据速率
307200, 153600, 76800, 38400, 19200, 9600, 4800, 2700, 1500 (20 ms 帧长)‏
153600, 76800, 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1350 (40 ms 帧长)‏
76800, 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 或 1200 (80 ms 帧长)‏
RC 3
反向补充信道
14400
RC 2
9600
RC 1
反向补充
码分信道
9600, 4800, 2700, 1500 (20 ms帧长)， 9600 (5 ms 帧长)‏
RC 3
14400, 7200, 3600, 或 1800
RC 2
9600, 4800, 2400, 或 1200
RC 1
反向基
本信道
9600
RC 3
反向专用
控制信道
38400 (5, 10, 或 20 ms 帧长), 19200 (10 或 20 ms 帧长), 9600 (20 ms 帧长)‏
反向公共控制信道
38400 (5, 10, 或 20 ms 帧长), 19200 (10 或 20 ms帧长), 9600 (20 ms 帧长)‏
数据
9600
报头
反向增强型
接入信道
4800
反向接入信道
数 据 速 率 (bps)‏
信道类别

## Slide 67: 7.2.5 CDMA2000 1x反向链路中的差错控制
循环冗余校验编码和 Turbo码与前向链路相同
前向纠错编码的要求
卷积编码
交织编码

## Slide 68: 7.2.5 反向链路对前向纠错编码的要求
注：N是每帧的信息比特数
1/4 (RC 3, N < 6120) ，
1/2 (RC 3, N = 6120) ，1/4 (RC 4)‏
卷积码或Turbo码 (N  360)‏
反向补充信道
1/3 (RC 1) ，1/2 (RC 2)‏
卷积码
反向补充码分信道
1/3 (RC 1) ，1/2 (RC 2) ，
1/4 (RC 3 和 4)‏
卷积码
反向基本信道
1/4
卷积码
反向专用控制信道
1/4
卷积码
反向公共控制信道
1/4
卷积码
增强型接入信道
1/3
卷积码
接入信道
编码速率R
FEC
信道类别

## Slide 69: 7.2.5 CDMA2000 1X反向链路中的扩频码
在RC1和RC2，反向接入信道和反向业务信道要使用Walsh码进行64阶正交调制。
在RC3和RC4，移动台在反向导频信道、增强接入信道、反向公共控制信道以及反向业务信道上，使用Walsh码进行正交扩频，以区分同一移动台的不同信道。

## Slide 70: 7.2.6 CDMA2000 1xEV-DO简介（1）
cdma2000 1x EV-DO系统通过与话音业务不同的独立载波提供高速数据业务，其前向链路数据速率最高可达2.4Mbps，反向链路数据速率最高可达153.6Kbps。
cdma2000 1x EV-DO的射频特性和IS-95以及cdma2000 1x的射频特性一致，包括：码片速率相同，链路预算相兼容，网络设备和终端设备的射频设计等也相同。
1x EV-DO在前向链路上采用了多项与cdma 2000 1x差别较大的技术。

## Slide 71: 7.2.6 CDMA2000 1xEV-DO简介（2）
1x EV-DO系统前向链路的主要特点有：
  采用时分多址方式
  采用动态速率控制
  采用快速自适应的调制编码
  采用灵活的调度算法
  采用快速小区交换

## Slide 72: 7.3 WCDMA标准介绍
7.3.1 WCDMA标准特色
7.3.2 WCDMA上/行物理信道
7.3.3 WCDMA链路
7.3.4 HSDPA/HSUPA概述

## Slide 73: 7.3.1 WCDMA的主要参数
多址接入方式
DC-CDMA
双工方式
FDD/TDD
基站同步
异步方式
码片速率
3.84Mchip/s
帧长
10ms
载波带宽
5MHz
多速率
可变的扩频因子和多码
检测
使用导频符号或公共导频进行相干检测
多用户检测、智能天线
标准支持，应用时可选
业务复用
具有不同服务质量要求的业务复用到同一个连接中

## Slide 74: 7.3.1 WCDMA的标准体系
基于蜂窝网络结构特点，WCDMA无线通信协议栈可划分为接入层(Access Stratum)和非接入层(Non-Access Stratum)。
WCDMA无线接入部分标准主要覆盖了OSI 模型的低三层，分别是:物理层(L1)、数据链路层(L2)、网络层(L3)。

## Slide 75: 7.3.1 WCDMA的标准体系
物理层是由一系列的上、下行物理信道组成，提供信息传输通道。
链路层基本功能是对物理层的资源进行管理和控制，并根据所配置的参数通过ARQ等方式对上层提供有不同服务质量(QoS)要求的服务
网络层还兼顾了传输层、会话层、表示层和应用层的功能，它负责各种业务的呼叫信令处理，以及话音、数据等业务的控制和处理。

## Slide 76: 7.3.2 物理信道
物理信道是由特定的载频、扰码、信道化码、开始和结束时间的持续时间段，上行链路中的相对相位来定义的。
无线帧是一个包括15个时隙的处理单元，一个无线帧的长度是38400chips（10ms）。
时隙是由包含一定比特的字段组成的一个单元，时隙的长度是2560chips。

## Slide 77: 7.3.2 上行专用物理信道
分为上行专用物理数据信道（上行DPDCH）和上行专用物理控制信道（上行DPCCH）
DPDCH和DPCCH在每个无线帧内是I/Q码复用。
上行DPDCH用于传输专用传输信道（DCH），在每个无线链路中可以有0个、1个或几个上行DPDCH
上行DPCCH用于传输控制信息，包括支持信道估计以进行相干检测的已知导频比特、发射功率控制指令（TPC）、反馈信息（FBI）、以及一个可选的传输格式组合指示（TFCI）

## Slide 78: 7.3.2 上行专用物理信道
Mobile Communication Theory
上行DPDCH/DPCCH的帧结构

## Slide 79: 7.3.2 上行公共物理信道
物理随机接入信道（PRACH）
  基于带有快速捕获指示的时隙ALOHA方式 的传输
  PRACH分为前缀部分和消息部分
  UE可以在一个预先定义的时间偏置开始传输，表示为接入时隙
物理公共分组信道（PCPCH）
  基于带有快速捕获指示的DSMA-CD（ Digital Sense Multiple Access-Collision Detection）方法传输
  定时和结构与RACH相同

## Slide 80: 7.3.2 下行专用物理信道
下行DPCH的帧结构
即下行DPCH

## Slide 81: 7.3.2 下行公共物理信道
公共导频信道CPICH
  固定速率（30 kbps、SF=256）
  传送预定义的比特/符号序列
  主CPICH和从CPICH
  P-CPICH是SCH、主CCPCH、AICH、PICH、 AP-AICH、CD/CA-ICH、CSICH和PCH映射的S-CCPCH信道的相位基准，P-CPICH也可以是FACH映射的S-CCPCH和下行DPCH缺省相位基准

## Slide 82: 7.3.2 下行公共物理信道
公共控制物理信道 （CCPCH）
  主公共控制物理信道（P-CCPCH）
  从公共控制物理信道（S-CCPCH）
  P-CCPCH固定速率（30kbps、SF=256）
  传输BCH
  帧结构没有TPC指令、TFCI、导频比特
  在每个时隙的第一个256 chips内，发射主SCH和从 SCH
  S-CCPCH用于传送FACH和PCH
  可以通过包含TFCI 来支持可变速率

## Slide 83: 7.3.2 下行公共物理信道
同步信道（SCH）
  用于小区搜索的下行链路信号
  主SCH和从SCH
物理下行共享信道（PDSCH）
  传送下行共享信道（DSCH）
寻呼指示信道（PICH）
  固定速率（SF=256）
  传输寻呼指示（PI）

## Slide 84: 7.3.3 WCDMA的链路
Mobile Communication Theory
信道化码
调制
扰码
下行链路扩频
上行链路扩频

## Slide 85: 7.3.3 信道化码
信道化码用于区分来自同一信源的传输
WCDMA的扩频/信道化码是基于正交可变扩频因子技术（OVSF）
物理信道要采用某个信道化编码必须满足：某码树中的下层分支的所有码都没有被使用，也就是说此码之后的所有高阶扩频因子码都不能被使用

## Slide 86: 7.3.3 信道化码
用于产生正交可变扩频因子码OVSF 的码树

## Slide 87: 7.3.3 扰码
扰码的目的是为了将不同的终端或基站区分开来。
上行物理信道可用的扰码分为长扰码和短扰码 ，共有224个上行长扰码和224个上行短扰码，上行扰码由高层（RNC）分配 。
  由25阶生成多项式产生的长扰码截短为10ms 的帧长度，包含38400 个码片，速率为3.84 Mchip/s;
  短扰码的长度为256个码片。
下行物理信道是由2个18 阶的gold序列组成。为了缩短移动台搜索小区的时间，下行链路的主扰码限制为512 个，分成64 组。

## Slide 88: 7.3.3 扰码
上行扰码序列产生器结构图

## Slide 89: 7.3.3 扰码
下行链路扰码产生器

## Slide 90: 7.3.3 上行链路扩频
上行链路扩频
上行链路扩频包括DPDCH/DPCCH、PRACH和PCPCH三种。

## Slide 91: 7.3.3 上行链路扩频
PRACH消息部分和PCPCH消息部分扩频和扰码原理与专用信道相同，包括数据和控制部分，对应专用信道的DPDCH和DPCCH 。

## Slide 92: 7.3.3 下行链路扩频
下行物理信道的扩频

## Slide 93: 7.3.3 调制
WCDMA系统的调制码片速率是3.84 Mcps， 通过扩频产生的复数值码片用QPSK方式进行调制，上下行链路调制相同。

## Slide 94: 7.3.4 HSDPA简介
为了满足上下行数据业务的不对称的需求， 提出了一种基于WCDMA的增强型技术，即高速下行分组接入（HSDPA）技术，以实现最高速率可达10Mbps的下行数据传输。
HSDPA新增加了用于承载下行链路的用户数据的物理信道：高速下行共享信道（HS-DSCH），以及相应的控制信道。
采用以下几项关键技术：自适应调制和编码（AMC）、混合自动请求重传（HARQ）、快速小区选择（FCS）、多输入多输出天线技术（MIMO）等，来保证高速数据业务的可靠传输。

## Slide 95: 7.4 TD-SCDMA标准介绍
TD-SCDMA技术标准

## Slide 96: TD-SCDMA技术标准（1）
工作在TDD方式下，在CDMA的基础上，引入了TDMA的性质，把一帧分成几个时隙，每个时隙可以用作上行或者下行，一个时隙内的用户用不同的码字来区分。
TDD系统特别适用于上下行不对称，具有不同数据传输速率的业务；
此外其上下行链路由于工作于同一频率，使之便于使用诸如智能天线等新技术，达到提高性能、降低成本的目的

## Slide 97: TD-SCDMA技术标准系统的主要参数(2)
多址技术
时分CDMA
信道带宽
1.6MHz
码片速率
1.28Mcps
双工方式
TDD
基站间同步方式
同步
话音编码
AMR话音编码
帧长
10ms
信道化码
正交可变扩频因子（OVSF）码
相干检测
导频辅助的相干检测
调制方式
QPSK，高速率（2Mbps）采用8PSK
功率控制
上行为开环功率控制
下行为闭环功率控制（1.4KHz）
信道编码
卷积码和Turbo码

## Slide 98: TD-SCDMA技术标准（3）—特点
TD-SCDMA系统有以下技术特点
  时分双工
  上下行链路共用一个频率
  非常适合承载这类不对称业务。
  发射机根据接收的信号，就能够知道无线信道的衰落情况。这在一定程度上降低了对功率控制的要求，TD-SCDMA系统上行链路上，可以只采用开环功率控制。
  TD-SCDMA系统的这个特点也给采用智能天线等关键技术带来了方便。

## Slide 99: TD-SCDMA技术标准（4）
上行同步
  上行链路各终端信号在基站解调器完全同步
  消除了多址干扰，提高了系统容量，频谱利用率
  同步CDMA的缺点是系统对同步的要求非常严格，上行的同步要求为1/8码片宽度，网络同步要求为5μs。
  系统同步要求在基站有GPS接收机或公共的分布式时钟，增加了系统成本。

## Slide 100: TD-SCDMA技术标准（5）
采用智能天线
  自适应地对用户进行跟踪定位，使信号在有限的方向区域发送和接收
  充分利用了信号的发射功率，降低了传统天线带来的相互干扰，极大地改善无线系统的性能，增加CDMA系统容量，并改善小区覆盖。
采用联合检测技术
  把所有用户的信号都当作有用信号处理，充分利用各用户信号的用户码、幅度、定时、延迟等信息
  从而大幅度降低多径多址干扰 ，提高频谱效率显著提高

## Slide 101: TD-SCDMA技术标准（6）
采用动态信道分配（DCA）
  基站知道下行链路使用的时隙、码字和相应发射功率。如果移动台检测到干扰情况已完全不同于已有的，移动台可以请求启动一个快速小区内切换程序跳到干扰低的时隙。
  上行链路是基于基站接收上行的干扰，分配最低干扰的时隙给移动台作发射信号用。

## Slide 102: TD-SCDMA技术标准（7）
采用接力切换
  实现—根据用户的方位和距离信息，判断手机用户现在是否移动到应该切换给另一基站的临近区域。如果进入切换区，便可通过基站控制器通知另一基站做好切换准备，达到接力切换的目的。
  优点—接力切换可提高切换成功率，降低切换时对临近基站信道资源的占用。
  要求—基站控制器（BSC）实时获得移动终端的位置信息，并告知移动终端周围同频基站信息，移动终端同时与两个基站建立联系，切换由BSC判定发起，使移动终端由一个小区切换至另一小区。

## Slide 103: 谢谢，本节到此结束！